|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano VERSÃO: OUT/2016 |
| --- | --- |
| CHECKLIST DE ACESSIBILIDADE PARCIAL ARQUITETÔNICA – NBR9050/2004 |
| Para Processos PROTOCOLADOS antes de 11.10.2015 |
| ITEM | SIM | NÃO | DESCRIÇÃO |
| 1. |  |  | Banheiro Acessível possui dimensões mínimas de 1,50 X 1,50 metros? |
| 2. |  |  | Área de transferência 80x120 cm sem obstáculos? |
| 3 | PORTA DO BANHEIRO ACESSÍVEL |
| 3.1. |  |  | Quando aberta com vão livre de no mínimo 80 cm? |
| 3.2. |  |  | Possui maçaneta do tipo alavanca instalada entre 80 cm e 110 cm do piso acabado? |
| 3.3. |  |  | Possui barra horizontal com 40 cm, instalada a 90 cm do piso acabado? |
| 3.3. |  |  | Indicação de Acessibilidade - Símbolo na Porta? |
| 4. | VASO SANITÁRIO |
| 4.1. |  |  | De 43 a 45 cm do piso acabado sem o assento e máximo de 46 cm com o assento? |
| 4.2. |  |  | Possui 2 barras com comprimento de 80 cm a 75 cm do piso acabado? |
| 4.3. |  |  | No caso de Bacia com Cx. acoplada a barra de apoio do fundo está a 15 cm da tampa? |
| 5. | LAVATÓRIO |
| 5.1. |  |  | Torneira com acionamento por alavanca ou por sensor? |
| 5.2. |  |  | Borda Superior entre 78 e 80 cm e Inferior com mínimo de 73 cm? |
| 5.3. |  |  | Aproximação sem obstáculos de armário ou coluna? |
| 6. | DESNÍVEL |
| 6.1. |  |  | Elevador ou Plataforma Instalado? |
| 6.2. |  |  | Possui degrau inferiores a 1,50 cm na rota acessível? |
| 6.3. |  |  | Escada - Possui corrimão/guarda-corpos com desenho contínuo, a 92 cm do piso? |
| 7. | ACESSOS |
| 7.1. |  |  | Interno – Corredor mínimo de 90 cm para deslocamento com curva de 90°? |
| 7.2. |  |  | Possui acesso de pedestres livre e desimpedido com largura mínima de 1,20 m? |
| 7.3. |  |  | Possui rampa de acesso com inclinação máxima de 8,33%? |
| 8. | VAGAS |
| 8.1. |  |  | Possui espaço da vaga P N E pavimentado? |
| 8.2. |  |  | Vaga para P N E com pintura do símbolo universal no piso? |
| 8.3. |  |  | Vaga P N E com pintura do zebrado adicional (1,20 m) na cor amarela, lado esquerdo? |
| 8.4. |  |  | Vaga para P N E com sinalização vertical (placa)? |
| 8.5. |  |  | Possui identificação da vaga de idoso? |
| OBS.: As respostas em destaque atendem à NBR 9050/2004 |